## Slide 1
연구모형 및 가설
연구가설1- 위험도 산정
연구가설2- 사상자 수 vs 사고유형
재해가 발생한 공사현장 데이터와 날씨 데이터를 활용하여 사고 발생 위험이 높은
유형 예측
최종 연구가설
위험도 산정법 | 한계점
빈도 5단계 | 빈도와 강도의 명확한 구분 기준 모호 재해가 일어나지 않은 경우(대립군) 데이터 부족
강도 4단계 | 
총 위험도 20단계 | 
사상자 수 예측 | 사고유형 예측
중대재해의 위험성 예측 데이터 불균형 (대부분 사상자 1명) | 발생가능한 사고 유형 예측 유사 상황에서 예방 가능성
연구가설 설정
Notes: (연구가설)
사상자수를 예측하기
재해유형 예측하기
1. 노동부 데이터 안 쓸 경우
날씨와 공휴일여부, 공정률과 같은 데이터를 더 추가한다면 예측 정확도를 더 높일 수 있다. 논문에서는 훈련데이터와 검증데이터에 대한 평가지표와 과적합 여부를 명확하게 제시하고 있지 않기 때문에 정확도는 높지만 일반화 설명력이 떨어진다. 본 연구에서는 이러한 문제점을 해결할 수 있다.
2. 노동부 데이터 쓸 경우
공사현장 데이터와 재해자 정보와 관련된 데이터를 모두 활용하여 모델 2개를 만들고 앙상블을 해서 모델 성능을 향상시키고 재해에 관해 더 많은 설명력을 제공할 수 있다.
(연구문제)

## Slide 2
이론적 배경
선행연구 기반 변수 분석
∙ 건설현장 데이터를 활용하여
6가지 재해유형 예측
선행연구A
선행연구B
선행연구C
∙ 건설현장 안전관리 담당자와 전문가
자문을 통해 위험요인 도출하고 이를
바탕으로 위험도평가지수 개발
∙ 의사결정나무 모델을 활용한 6가지
재해유형 예측
시간
날씨
공사특성
사고유형
독립변수
시간 요일, 시간대, 사고인지 시간
기온, 습도, 풍속, 풍향,
증기압, 이슬점온도,
날씨 현지기압, 해면기압,
일조, 전운량, 중하층운량,
시정, 지면온도
전체공사비, 보호조치여부,
작업자수, 공정률
작업프로세스 등
공사
특성
선행연구A - 조민건, 이동환, 박주영, 박승희, “건설현장 정형·비정형데이터를 활용한 기계학습 기반의 건설재해 예측 모델 개발,”(대한토목학회 논문집 제42권 제1호(통권 제220호), 2022), 127~134
선행연구B - 박환표, 한재구, “공정기반의 건설현장 안전 위험도 평가지수 및 위험예측 시스템 개발(Ⅰ)”,(한국건설기술연구원 2018년도 주요사업 연차보고서(창의·시드사업),2018),KICT 2018-076
선행연구C - 조예림, 김연철, 신윤석, “의사결정나무기법을 이용한 건설재해 사전 예측모델 개발”,(한국건축시공학회지 제17권 제3호, 2017), 295~303
Notes: 이론적 배경
건설현장 정형, 비정형 데이터 활용한 건설재해 예측
변수 선정 근거: 데이터 표본이 적거나 사전에 파악 불가능한 변수 제거, permutation feature importance(Fisher et al., 2019) 기법 적용하여 관련성 높은 변수 선정
수치형데이터의 경우 정규화 수행, 범주형 데이터의 경우 원핫인코딩 수행
비정형데이터: 특수문자, 불용어 처리
기온, 습도, 시간, 계절, 날씨유형, 공사종류(대, 중), 시설종류(대, 중), 작업장소(1),작업위치(2), 사고객체, 작업프로세스, 구체적 사고원인
2. 공정기반 위험도평가지수 개발
- 변수 선정 근거: 문헌조사 및 안전관리자 면답 결과, 측정가능하고 통계적 값이 있는지 등 전문가 자문
- 공종, 공사종류, 공정률, 공사규모(계약금액), 층수, 공사기간, 안전교육, 현장근무일수, 날씨(온도), 요일
3. 의사결정나무기법을 이용한 건설재해 사전 예측모델 개발
변수 선정 근거: 전문가 인터뷰 조사 -15개
(개인정보) 성별, 나이, 국적, 고용형태(정규비정규), 직무(경영, 엔지니어, 노동자,,), 회사 근무 기간
(공사특성) 프로젝트 종류(거주 및 상가, 공공 등), 프로젝트기간, 규모, 공정률, 노동자수
(시간,지역) 주중주말, 지역, 계절, 시간
- 80%
1,2 공통 변수: (공사특성) 공종, 공사종류, 층수(작업위치?), (날씨) 기온
1,3 공통 변수: (공사특성) 프로젝트 종류 (시간) 계절, 시간
2,3 공통 변수: (공사특성) 프로젝트 종류, 공정률, 프로젝트규모, 프로젝트기간, (시간) 주중주말(요일)
1,2,3 공통 변수: (공사특성) 공사종류
논문 참고 변수 최종 선정: (시간) 요일, 계절, 시간 (날씨) 기온 (공사특성) 공사종류, 공종, 공정률, 프로젝트 규모, 기간, 작업위치(층수)
4. 최고 성능 모델 변수
'보호(방호)조치여부 - 안전방호', '보호(방호)조치여부 - 개인방호’
'사상자수', '전체공사비_분류', '공정률', '작업자수’,
'시간대', '사고인지 시간'
'기온.1', '강수량', '풍속', '풍향', '습도.1', '습도’, '증기압', '이슬점온도', '현지기압', '해면기압', '일조', '전운량', '중하층운량', '시정', '지면온도’
5. 전처리 최종 변수
(시간, 지역)
'발생날짜', '요일’, '공휴일여부', '오전오후', '시간대', '시간', '사고인지 시간’, ', '공사기간_시작일', '공사기간_종료일', '공종_시작일', '공종_종료일', ', ‘공정률, '시’
(공사특성)
'공종_대분류', '공종_중분류', '사고객체_대분류', '사고객체_중분류', '작업프로세스', '장소_대분류', '장소_중분류’,
'부위_대분류', '부위_중분류'
'사상자수’
‘전체공사비', '전체공사비_분류', '해당공종_공사비’,
'공공/민간 구분’
(안전조치, 원인과 대책)
'보호(방호)조치여부 - 안전방호', '보호(방호)조치여부 - 개인방호’,
'사고원인_주원인’,'구체적 사고원인', '안전관리계획', '설계안전성검토’, ' 사고발생후 조치사항’,’재발방지대책', '작업자수’,
(날씨)
'날씨', '기온', '습도 '지점 번호', '관측소', '기온.1', '강수량', '풍속', '풍향', '습도.1', '증기압', '이슬점온도', '현지기압’,
‘해면기압', '일조', '전운량', '중하층운량', '시정', '지면온도’
(종속변수)
'인적사고’
'사고신고사유_부상', '사고신고사유_사망’, '사고신고사유_물적’,,