## Slide 2
.
INDEX
1. 연구소개
1-1. 연구 배경
1-2. 연구 목적
2. 이론적 배경
2-1. 선행 연구
2-2.
3. 연구방법
3-1. 연구모형 및 가설
3-2. 분석 순서도
3-3. 데이터 수집 – 크롤링, api 연동
3-4. 변수 선택
3-5. 데이터 전처리
4. 모델링(분석결과)
5. 결론
5-1. 연구결과 요약
5-2. 연구의 논의와 시사점
5-3. 정책 제언 및 기대효과 – 정부 / 기업 / 구직자
5-4. 연구의 한계점 및 향후 연구제언
6. 참고문헌

## Slide 3: 1. 연구소개
요약…?
배경
목적
데이터 사용처 & 모델링 방법
결과
국가통계포털 KOSIS “전체 재해 현황 및 분석-업종별(산업별 중분류) 중 2018~2022”

## Slide 4: 1. 연구소개
1. 연구 배경 및 목적
고용노동부의 「산업재해 현황분석」에 따르면 산업재해 발생 현황은 1988년부터 2003년까지 증가 추세를 보이다가 2003년부터 2017년까지 꾸준히 감소 추세를 보였으나 2017년 이후 다시 증가 추세를 보인다(e-나라지표 n.d.).
2018~2022년까지 5년 동안 전체 산업군(산업군 중분류 기준)의 평균 사업장 수는 총 2,781,390개소이며 근로자 수는 19,265,058명, 그 가운데 요양재해자 수는 114,597명으로 요양재해율은 0.59%이다. 전체 산업군 중에서 제조업과 건설업의 5년 평균 사업장 수는 전체 대비 각각 394,201명(14.17%), 389,398명(14.00%)을 차지하고 있으며 근로자 수는 제조업 4,031,607명(20.93%), 건설업 2,517,849명(13.07%)을 차지하고 있다. (KOSIS n.d.)
Chart: (‘18~’22)5년 평균 사업장수 (개소)
| 제조업 | 건설업 | 그 외
사업장수 (개소) | 394201.2 | 389398.4 | 1997790.4
Chart: (‘18~’22)5년 평균 근로자수 (명)
| 제조업 | 건설업 | 그 외
근로자수 (명) | 4031607.2 | 2517849.4 | 12715601.6
국가통계포털 KOSIS “전체 재해 현황 및 분석-업종별(산업별 중분류) 중 2018~2022”
그래프는 백분율만
업종 5개

## Slide 5: 1. 연구소개
1. 연구 배경 및 목적
전체 산업군에서 요양재해자 수는 매년 증가하는 추세를 보이고 있으며 제조업과 건설업 모두 증가 추세를 보이고 있다.
이 가운데 5년 평균 요양재해자 수는 제조업 29,751명(25.96%), 건설업 28,577명(24.94%)으로 전체 요양재해자 수(114,597명)의 약 절반 가량을 차지하고 있다. (KOSIS n.d.)
Chart: (‘18~’22)5년 평균 요양재해자수 (명)
| 제조업 | 건설업 | 그 외
요양재해자수 (명) | 29750.8 | 28576.8 | 56269.8
Chart: 전체 산업군 요양재해자 수 (명)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 5년 평균
총계 | 102305 | 109242 | 108379 | 122713 | 130348 | 114597.4
Chart: 제조업, 건설업 요양재해자 수 (명)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 5년 평균
제조업 | 27377 | 29274 | 28840 | 31709 | 31554 | 29750.8
건설업 | 27686 | 27211 | 26799 | 29943 | 31245 | 28576.8
국가통계포털 KOSIS “전체 재해 현황 및 분석-업종별(산업별 중분류) 중 2018~2022”

## Slide 6: 1. 연구소개
1. 연구 배경 및 목적
*요양재해율의 경우, 5년 평균 0.59%에 비해 제조업 0.74%, 건설업 1.14%로 약 1.5~2배로 높은 수치를 보인다. (KOSIS n.d.)
제조업과 건설업에서 근로자 수의 큰 증감이 없는 상태에서 같은 기간동안 요양재해율은 전반적인 증가 추세를 보이고 있다. 이 현상을 통해 건설업에서 업무의 위험도와 직무 기피를 예상해볼 수 있다.
Chart: 전체 산업, 제조업, 건설업 요양재해율 (%)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 5년 평균
총계 | 0.54 | 0.58 | 0.57 | 0.63 | 0.65 | 0.594
제조업 | 0.66 | 0.72 | 0.72 | 0.8 | 0.79 | 0.738
건설업 | 0.94 | 1.09 | 1.17 | 1.26 | 1.25 | 1.142
Chart: 제조업, 건설업 근로자 수 (명)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 5년 평균
제조업 | 4152058 | 4045048 | 4012541 | 3959780 | 3988609 | 4031607.2
건설업 | 2943742 | 2487807 | 2284916 | 2378751 | 2494031 | 2517849.4
국가통계포털 KOSIS “전체 재해 현황 및 분석-업종별(산업별 중분류) 중 2018~2022”
*요양재해율 = 요양재해자 수 / 근로자 수 * 100
전체 근로자 수 대비 건설업 종사자 수 비율
사망만인율??

## Slide 7: 1. 연구소개
1. 연구 배경 및 목적
*요양재해율의 경우, 5년 평균 0.59%에 비해 제조업 0.74%, 건설업 1.14%로 약 1.5~2배로 높은 수치를 보인다. (KOSIS n.d.)
제조업과 건설업에서 근로자 수의 큰 증감이 없는 상태에서 같은 기간동안 요양재해율은 전반적인 증가 추세를 보이고 있다. 이 현상을 통해 건설업에서 업무의 위험도와 직무 기피를 예상해볼 수 있다.
Chart: 전체 산업, 제조업, 건설업 요양재해율 (%)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 5년 평균
총계 | 0.54 | 0.58 | 0.57 | 0.63 | 0.65 | 0.594
제조업 | 0.66 | 0.72 | 0.72 | 0.8 | 0.79 | 0.738
건설업 | 0.94 | 1.09 | 1.17 | 1.26 | 1.25 | 1.142
국가통계포털 KOSIS “전체 재해 현황 및 분석-업종별(산업별 중분류) 중 2018~2022”
*요양재해율 = 요양재해자 수 / 근로자 수 * 100

## Slide 8: 1. 연구소개
1. 연구 배경 및 목적
근로자의 안전을 보장하기 위하여 2022년 중대재해처벌법이 시행되었지만 안전보건 관리공단의 「통계로_보는_2022년_산업재해」에 따르면 2022년 전체 업종에서 발생한 사고사망자 874명 중 약 절반 가량인 402명이 건설업에서 발생하였고 두 번째로 높은 184명이 제조업에서 발생하였다. 중대재해처벌법의 기준인 50인 이상 사업장에서 사고사망자는 총 874명 중 167명(19.11%)이 발생한 반면 해당하지 않는 50인 미만 사업장에서 총 874명 중 707명(80.89%)이 발생하였다.
국가통계포털 KOSIS “전체 재해 현황 및 분석-업종별(산업별 중분류) 중 2018~2022”
Chart: 전체 업종별 사고사망자 수(명)
| 건설업 | 제조업 | 서비스업 | 운수창고통신업 | 그 외
명 | 402 | 184 | 150 | 104 | 34
Chart: 전체 업종내 규모별 사고사망자 수(명)
| 5인 미만 | 5인~49인 | 50인~99인 | 100인~299인 | 300인 이상
명 | 342 | 365 | 49 | 71 | 47

## Slide 9: 1. 연구소개
1. 연구 배경 및 목적
1. 연구 배경 + (그래프) + 산업재해 횟수? 사람수? 그래프
건설업에서 산업재해의 심각성을 보여주는 사건으로 2022년 발생한 광주 화정 아이파크 붕괴 사고(2022.1.11)가 있다. 날씨를 고려하지 않은 무리한 공사 일정과 비용절감을 이유로 여러 번의 재하청을 거치며 부실한 설계를 용인하였고, 다수의 사상 사고로 사회에 큰 파장을 불러일으켰다. 해당 사고가 발생하기 7개월 전에는 광주에서 철거작업을 하던 건물이 붕괴되는 사고가 있었으며, 2023년에는 광주 아이파크 붕괴 사고에서 화두가 되었던 동일한 무량판 구조로 설계된 검단 신도시의 아파트 붕괴사고가 있었다.
단 한 번의 사고로 큰 인명피해를 동반하는 건설업에 다양한 변수를 고려하여 예측한 산재 지수를 제공하여 근로자들이 안전한 근무지를 선택할 수 있도록 하고 기업은 , 구인을 위해 자발적인 안전관리를 진행하도록 유도하며 산업재해로 발생하는 사회적 비용을 감소시키고자 본 연구를 진행하였다.
국가통계포털 KOSIS “전체 재해 현황 및 분석-업종별(산업별 중분류) 중 2018~2022”

## Slide 10
연구모형 및 가설
연구가설1- 위험도 산정
연구가설2- 사상자 수 vs 사고유형
재해가 발생한 공사현장 데이터와 날씨 데이터를 활용하여 사고 발생 위험이 높은
유형 예측
최종 연구가설
위험도 산정법 | 한계점
빈도 5단계 | 빈도와 강도의 명확한 구분 기준 모호 재해가 일어나지 않은 경우(대립군) 데이터 부족
강도 4단계 | 
총 위험도 20단계 | 
사상자 수 예측 | 사고유형 예측
중대재해의 위험성 예측 데이터 불균형 (대부분 사상자 1명) | 발생가능한 사고 유형 예측 유사 상황에서 예방 가능성
연구가설 설정
Notes: (연구가설)
사상자수를 예측하기
재해유형 예측하기
1. 노동부 데이터 안 쓸 경우
날씨와 공휴일여부, 공정률과 같은 데이터를 더 추가한다면 예측 정확도를 더 높일 수 있다. 논문에서는 훈련데이터와 검증데이터에 대한 평가지표와 과적합 여부를 명확하게 제시하고 있지 않기 때문에 정확도는 높지만 일반화 설명력이 떨어진다. 본 연구에서는 이러한 문제점을 해결할 수 있다.
2. 노동부 데이터 쓸 경우
공사현장 데이터와 재해자 정보와 관련된 데이터를 모두 활용하여 모델 2개를 만들고 앙상블을 해서 모델 성능을 향상시키고 재해에 관해 더 많은 설명력을 제공할 수 있다.
(연구문제)

## Slide 11
∙ 공사현장 특성
전체공사비, 보호조치여부
작업자수, 공정률, 사상자수
연구모형 및 가설
연구가설
∙ 날씨
풍속, 풍향, 증기압, 일조
이슬점온도, 현지기압,
해면기압, 전운량, 시정
중하층운량, 지면온도
데이터
전처리
재해 발생확률 예측
∙ 변수 특성별 라벨링
지면온도
노동부 고시
고온 노출기준 적용
∙ 결측치
결측치 자체 라벨링
∙ 사고유형(14가지)
넘어짐, 떨어짐, 물체에 맞음
끼임, 분류불능, 부딪힘
절단·베임, 깔림, 질병, 찔림 화상, 교통사고, 감전, 질식
Notes: (연구가설)
1. 노동부 데이터 안 쓸 경우
날씨와 공휴일여부, 공정률과 같은 데이터를 더 추가한다면 예측 정확도를 더 높일 수 있다. 논문에서는 훈련데이터와 검증데이터에 대한 평가지표와 과적합 여부를 명확하게 제시하고 있지 않기 때문에 정확도는 높지만 일반화 설명력이 떨어진다. 본 연구에서는 이러한 문제점을 해결할 수 있다.
2. 노동부 데이터 쓸 경우
공사현장 데이터와 재해자 정보와 관련된 데이터를 모두 활용하여 모델 2개를 만들고 앙상블을 해서 모델 성능을 향상시키고 재해에 관해 더 많은 설명력을 제공할 수 있다.
(연구문제)

## Slide 12
분석 순서도
분석 순서도
아래와 같은 순서로 분석 진행
>>
>>
>>
STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4
크롤링, API 등의 경로를 통한 데이터 수집
EDA를 통한 수집한 데이터의 1차 분석, 분석 결과를 통한 전처리 방법 결정 및 데이터 전처리 진행
전처리를 진행한 데이터에 대한 머신러닝 모델 훈련
모델 성능 평가 및 최종 결론 도출

## Slide 13
이론적 배경
선행연구 기반 변수 분석
∙ 기온, 습도, 시간, 계절, 날씨유형
∙ 공사종류, 시설종류, 작업장소, 공정
∙ 구체적 사고 원인
선행연구A
선행연구B
선행연구C
∙ 공종, 공사종류, 공정률
∙ 공사규모(계약금액), 층수, 공사기간
∙ 안전교육, 현장근무일수, 기온, 요일
∙ 성별, 나이, 국적, 고용형태, 직무, 근무 기간
∙ 공사 종류, 공사기간, 규모, 공정률, 노동자수
∙ 요일, 지역, 계절, 시간
시간
날씨
공사특성
사고유형
독립변수
시간 요일, 시간대, 사고인지 시간
기온, 습도, 풍속, 풍향,
증기압, 이슬점온도,
날씨 현지기압, 해면기압,
일조, 전운량, 중하층운량,
시정, 지면온도
전체공사비, 보호조치여부,
작업자수, 공정률
작업프로세스 등
공사
특성
선행연구A - 조민건, 이동환, 박주영, 박승희, “건설현장 정형·비정형데이터를 활용한 기계학습 기반의 건설재해 예측 모델 개발,”(대한토목학회 논문집 제42권 제1호(통권 제220호), 2022), 127~134
선행연구B - 박환표, 한재구, “공정기반의 건설현장 안전 위험도 평가지수 및 위험예측 시스템 개발(Ⅰ)”,(한국건설기술연구원 2018년도 주요사업 연차보고서(창의·시드사업),2018),KICT 2018-076
선행연구C - 조예림, 김연철, 신윤석, “의사결정나무기법을 이용한 건설재해 사전 예측모델 개발”,(한국건축시공학회지 제17권 제3호, 2017), 295~303
∙ 선행연구별 결론 한 줄씩 추가
Notes: 이론적 배경
건설현장 정형, 비정형 데이터 활용한 건설재해 예측
변수 선정 근거: 데이터 표본이 적거나 사전에 파악 불가능한 변수 제거, permutation feature importance(Fisher et al., 2019) 기법 적용하여 관련성 높은 변수 선정
수치형데이터의 경우 정규화 수행, 범주형 데이터의 경우 원핫인코딩 수행
비정형데이터: 특수문자, 불용어 처리
기온, 습도, 시간, 계절, 날씨유형, 공사종류(대, 중), 시설종류(대, 중), 작업장소(1),작업위치(2), 사고객체, 작업프로세스, 구체적 사고원인
2. 공정기반 위험도평가지수 개발
- 변수 선정 근거: 문헌조사 및 안전관리자 면답 결과, 측정가능하고 통계적 값이 있는지 등 전문가 자문
- 공종, 공사종류, 공정률, 공사규모(계약금액), 층수, 공사기간, 안전교육, 현장근무일수, 날씨(온도), 요일
3. 의사결정나무기법을 이용한 건설재해 사전 예측모델 개발
변수 선정 근거: 전문가 인터뷰 조사 -15개
(개인정보) 성별, 나이, 국적, 고용형태(정규비정규), 직무(경영, 엔지니어, 노동자,,), 회사 근무 기간
(공사특성) 프로젝트 종류(거주 및 상가, 공공 등), 프로젝트기간, 규모, 공정률, 노동자수
(시간,지역) 주중주말, 지역, 계절, 시간
- 80%
1,2 공통 변수: (공사특성) 공종, 공사종류, 층수(작업위치?), (날씨) 기온
1,3 공통 변수: (공사특성) 프로젝트 종류 (시간) 계절, 시간
2,3 공통 변수: (공사특성) 프로젝트 종류, 공정률, 프로젝트규모, 프로젝트기간, (시간) 주중주말(요일)
1,2,3 공통 변수: (공사특성) 공사종류
논문 참고 변수 최종 선정: (시간) 요일, 계절, 시간 (날씨) 기온 (공사특성) 공사종류, 공종, 공정률, 프로젝트 규모, 기간, 작업위치(층수)
4. 최고 성능 모델 변수
'보호(방호)조치여부 - 안전방호', '보호(방호)조치여부 - 개인방호’
'사상자수', '전체공사비_분류', '공정률', '작업자수’,
'시간대', '사고인지 시간'
'기온.1', '강수량', '풍속', '풍향', '습도.1', '습도’, '증기압', '이슬점온도', '현지기압', '해면기압', '일조', '전운량', '중하층운량', '시정', '지면온도’
5. 전처리 최종 변수
(시간, 지역)
'발생날짜', '요일’, '공휴일여부', '오전오후', '시간대', '시간', '사고인지 시간’, ', '공사기간_시작일', '공사기간_종료일', '공종_시작일', '공종_종료일', ', ‘공정률, '시’
(공사특성)
'공종_대분류', '공종_중분류', '사고객체_대분류', '사고객체_중분류', '작업프로세스', '장소_대분류', '장소_중분류’,
'부위_대분류', '부위_중분류'
'사상자수’
‘전체공사비', '전체공사비_분류', '해당공종_공사비’,
'공공/민간 구분’
(안전조치, 원인과 대책)
'보호(방호)조치여부 - 안전방호', '보호(방호)조치여부 - 개인방호’,
'사고원인_주원인’,'구체적 사고원인', '안전관리계획', '설계안전성검토’, ' 사고발생후 조치사항’,’재발방지대책', '작업자수’,
(날씨)
'날씨', '기온', '습도 '지점 번호', '관측소', '기온.1', '강수량', '풍속', '풍향', '습도.1', '증기압', '이슬점온도', '현지기압’,
‘해면기압', '일조', '전운량', '중하층운량', '시정', '지면온도’
(종속변수)
'인적사고’
'사고신고사유_부상', '사고신고사유_사망’, '사고신고사유_물적’,,

## Slide 14
선행 연구에서 선택한 변수
출처: 한국건설기술연구원, 공정기반의 건설현장 안전 위험도 평가지수 및 위험예측 시스템개발(2018)

## Slide 15
데이터 수집 - 크롤링
출처
건설공사 안전관리 종합정보망
수집내용
종속변수를 포함하는 핵심 데이터는 국토교통부 산하 건설공사 안전관리 종합정보망에서 수집
  기본적으로 엑셀 형식의 다운로드가 가능하지만 일부 데이터(사건 발생 시간) 엑셀 다운로드로 제공되지 않아 Selenium을 통한 동적 크롤링으로 수집

## Slide 16
데이터 수집 – api 연동
출처
기상청
수집내용
항목명(국문) | 항목설명
한 페이지 결과 수 | 한 페이지당 표출
 | 데이터 수
페이지 번호 | 페이지 수
데이터 총 개수 | 데이터 총 개수
응답메시지 코드 | 응답 메시지코드
응답메시지 내용 | 응답 메시지 설명
데이터 타입 | 응답자료형식 (XML/JSON)
시간 | 일시
목록 순서 | 목록 순서
지점 번호 | 종관기상관측 지점 번호
서울 | 종관기상관측 지점명
기온 | 기온(°C)
기온 품질검사 | 관측값의 정상여부 판별 정보(하단참조)
플래그 | 
강수량 | 강수량(mm)
강수량 품질검사 | 관측값의 정상여부 판별 정보(하단참조)
플래그 | 
풍속 | 풍속(m/s)
풍속 품질검사 | 관측값의 정상여부 판별 정보(하단참조)
플래그 | 
풍향 | 풍향(16방위)
풍향 품질검사 | 관측값의 정상여부 판별 정보(하단참조)
플래그 | 
습도 | 습도(%)
습도 품질검사 | 관측값의 정상여부 판별 정보(하단참조)
플래그 | 
증기압 | 증기압(hPa)
이슬점온도 | 이슬점온도(°C)
항목명(국문) | 항목설명
현지기압 | 현지기압(hPa)
현지기압 | 관측값의 정상여부 판별 정보(하단참조)
품질검사 플래그 | 
해면기압 | 해면기압(hPa)
해면기압 | 관측값의 정상여부 판별 정보(하단참조)
품질검사 | 
플래그 | 
일조 | 일조(hr)
일조 품질검사 | 관측값의 정상여부 판별 정보(하단참조)
플래그 | 
일사 | 일사(MJ/m2)
적설 | 적설(cm)
3시간신적설 | 3시간신적설(cm)
전운량 | 전운량(10분위)
중하층운량 | 중하층운량(10분위)
운형 | 운형(운형약어)
최저운고 | 최저운고(100m )
시정 | 시정(10m)
지면상태 | 지면상태(지면상태코드)
 | 종료: 2016.7.1.00시
현상번호 | 현상번호(국내식)
지면온도 | 지면온도(°C)
지면온도 품질검사 | 관측값의 정상여부 판별 정보(하단참조)
플래그 | 
5cm 지중온도 | 5cm 지중온도(°C)
10cm 지중온도 | 10cm 지중온도(°C)
20cm 지중온도 | 20cm 지중온도(°C)
30cm 지중온도 | 30cm 지중온도(°C)
기상 데이터를 추가하기 위한 기상청 데이터는 공공데이터 포털에서 제공하는 기상청 시간자료 조회서비스 OpenAPI를 통하여 수집
  국토교통부에서 수집한 데이터를 기반으로 가장 가까운 기상 관측소와 시간을 매칭하여 데이터를 API로 수집함

## Slide 17
데이터 분석 – 데이터 특성 확인
데이터 기본 정보
컬럼 종류 수가 많아 일부 컬럼에 대해서 정보 소개
컬럼명 | 타입 | 내용 | 컬럼명 | 타입 | 내용
발생날짜 | object | 산재 발생 날짜 (년, 월, 일) | 시 | object | 산재 발생 위치의 시, 도 단위
시간 | object | 산재 발생 시각 (시, 분) | 전체공사비 | object | 범주화된 공사비 규모
사고인지 시간 | object | 산재가 발생한 시간의 구분 (정규작업중, 정규작업 외 등) - 산재를 인지한 시간? | 공사기간 | object | 전체 공사와 산재가 발생한 공종의 공사기간, 시작일과 종료일이 제공됨
인적사고 | object | 종속변수, 산재로 인하여 발생한 부상의 종류 | 공정률 | object | 전체 공사기간 대비 공정률 (범주화된 변수)
보호조치여부 | Boolean | 노동자에 대한 보호 조치 여부 | 기온 | float | 산재 발생 당시의 기온
공종 | object | 진행한 공사의 종류 (건축, 토목, 설비 등) | 풍속 | float | 산재 발생 당시의 풍속
사고객체 | object | 산재가 발생한 물적 객체 (가시설물, 건설 공구 등) | 풍향 | float | 산재 발생 당시의 풍향 (도 단위)
작업프로세스 | object | 산재가 발생한 작업 종류 (설치작업, 해체작업 등) | 습도 | float | 산재 발생 당시의 습도
장소 | object | 신고된 건축물의 용도 (근린생활시설, 판매시설 등) | 이슬점온도 | float | 산재 발생 당시의 이슬점 온도
전체 컬럼명과 내용은 참고 쪽으로 뺴기????
전체 나열? 사용 or 중요 컬럼만 나열?

## Slide 18
변수 선택과 데이터 전처리
변수 선택
가능한 많은 변수를 선택하지만 다중공선성으로 인한 성능 저하 문제, 데이터 전처리로 인한 원본 데이터 불필요 등의 사유로 일부 변수는 사용하지 않음. 추가적으로 선행 연구를 통하여 산재 예측에 유의미한 영향을 주는 것으로 판단되는 변수 선택
동일한 데이터이지만 수집 기준이 다를 경우 (국도교통부와 기상청에서 각각 제공하는 기온 데이터) 한쪽은 제외

## Slide 19
변수 선택과 데이터 전처리
데이터 전처리 - 범주형 데이터 재분류 과정
범주형 변수 중 비중이 극단적으로 적은 항목은 ‘기타＇로 재분류

## Slide 20
데이터 전처리
강수량
비가 왔는지 여부에 따라 재분류
(비가 내림, 안내림)
온도
노동부고시 제 2002-8호의 고온의 노출기준에 따라 재분류
(25미만, 25.9 미만 , 27.9미만, 30 미만, 30 이상)
공사비
산업안전보건관리비 계상기준에 따라 재분류
(2000만 미만, 5억미만, 50억미만, 50억이상)
파생변수
요일, 공휴일 여부
사상자수(부상자 수+사망자 수)

## Slide 21
모델링
단일 모델 성능 측정
RandomForest, XGBoost, LightGBM, CatBoost 총 4종의 모델을 대상으로 학습 및 성능 평가 진행
각 모델은 GridsearchCV를 사용한 하이퍼파라미터 튜닝을 진행, cv = 10으로 모델 성능 교차검증을 진행함
개별 모델 훈련 결과 XGBoost에서 가장 우수한 성능을 확인함, RandomForest 모델의 경우 훈련 데이터에 대한 과대적합이 발생
앙상블 모델 성능 측정
목적 : 단일 모델로서 일정 이상의 성능을 나타내는 모델들을 앙상블하여 추가적인 성능 향상이 가능한지의 여부를 확인
각 모델의 성능을 확인한 결과 XGBoost, LightGBM, CatBoost 3종의 모델을 사용하기로 결정
다수의 다른 종류의 모델을 앙상블하는 방법에는 Voting과 Stacking을 선정
  Stacking의 Final estimator는 XGBoost를 사용
앙상블 결과 (Soft) Voting에서 모델 성능이 XGBoost 단일 모델 성능보다 우수한 결과를 보임
모델명 | Train_acc | Validation_acc
RandomForest | 0.995 | 0.487
XGBoost | 0.545 | 0.512
LightGBM | 0.603 | 0.506
CatBoost | 0.571 | 0.511
앙상블 | Train_acc | Validation_acc
Voting | 0.574 | 0.514
Stacking | 0.576 | 0.489
Parameter 추가할지 말지 고민

## Slide 22
모델링 - 딥러닝
딥러닝 모델 구현 및 성능 평가
딥러닝 모델을 구현하기 위한 분석 목표 확인
  여러 1차원 컬럼으로 구성된 다중 분류 문제
  은닉층의 구성은 Dense 층과 Dropout 층을 사용
  출력층은 softmax 활성화 함수를 적용한 단일 Dense 층으로 구성
딥러닝 모델 훈련을 위한 모델 구성 및 하이퍼파라미터 선정
  모델 구성은 Dense 층과 Dropout 층을 몇 단으로 쌓을 것인지 다수의 훈련 결과를 바탕으로 결정
    최종적으로 Dense – Dropout – Dense – Dropout – Dense(출력층)의 구성
  하이퍼파라미터 선정
    Dense 은닉층의 출력 unit 수 (512, 256)
    Dense 은닉층의 활성화 함수 (leaky_relu)
    Dropout의 뉴런 비활성화 비율 (0.3, 0.25)
    옵티마이저의 종류와 학습률 (Adam, lr = 0.0001)
딥러닝 모델 학습 결과 Train acc 0.56, Validation acc 0.495로 확인

## Slide 23
연구결과 요약
연구결과
인적사고의 발생율을 정확도 0.5 내외로 예측 가능한 모델 완성
공사환경에 따라 어떠한 작업에서 어떠한 사고가 고위험도에 속하는지 확인할 수 있음
전문 자료 추가
논의와 시사점과 합칠지??
연구의 논의
특정한 조건(공사 현장)하에서 발생가능성이 높은 산재 유형을 추정하여 산업재해 예방에 기여
연구의 시사점
특정한 조건(공사 현장)하에서 발생가능성이 높은 산재 유형을 추정하여 산업재해 예방에 기여

## Slide 24
정책 제안 및 연구 기대 효과
연구 기대효과
건설업 환경에서의 고위험 요소 사전 감지 및 사전 예방 가능
정부 / 기업 / 구직자에 대한 기대 효과 제안…
  정부는 고위험군 발생 예방을 위한 법적 정책 수립
  기업은 산재 사전 발생을 대비하여 이윤 손실 최소화
  구직 / 종사자는 직업 선택 및 산재 발생에 의한 책임 부가에 대한 전문적인 뒷받침이 되는 자료 제공

## Slide 25
정책 제언 및 기대효과
연구 기대효과
발생 유형에 따른 각각의 예방대책방안 수립
해당공사현장에서 특정확률(30%, 40% 등)이상인 유형에 대해 예방대책 조치 권고
개인별 부주의가 산업 재해 발생원인중 대다수(% 확인)이므로 작업자 통제 강화
상위 3개를 제공하고 경각심을 제고하는 쪽으로

## Slide 26
연구의 한계점 및 향후 연구제안
연구의 한계점
산재 발생율 자체는 확인하기 어려움
0.5의 정확도에서 추가 개선 필요
개인에 대한 특성이 데이터에 존재하지 않음
보다 상세하거나 필요한 기준에 알맞은 데이터가 추가되면 해소 가능

## Slide 27
6. 참고문헌
e-나라지표. n.d. “산업재해현황”, 2024년 5월 10일 접속, https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1514 KOSIS. n.d. “전체 재해 현황 및 분석-업종별(산업별 중분류)”, 2024년 5월 10일 접속, https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=118&tblId=DT_11806_N022&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=118_11806_ciek6458&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE 안전보건공단. n.d. “「산업재해통계 인포그래픽」- 통계로 보는 2022년도 산업재해”, 2023년 3월 29일, https://www.kosha.or.kr/kosha/data/mediaBankMain.do 김학열, 허태영, “산업재해 발생의 상대위험도 분석 및 순환분포 모형 추정,”(서울도시연구 제11권 제1호, 2010. 3), 127~138. 김현수, 이현수, 박문서, “건설공사의 정량적 위험도 산정 방법론,”(한국건설관리학회 학술발표대회 논문집, 2008), 463~466 조민건, 이동환, 박주영, 박승희, “건설현장 정형·비정형데이터를 활용한 기계학습 기반의 건설재해 예측 모델 개발,”(대한토목학회 논문집 제42권 제1호(통권 제220호), 2022), 127~134 김명중, 박선영, “기업 특성이 산업재해 발생에 미치는 영향 : 중소기업과 대기업 비교,”산업연구 Journal of Industrial Studies(J.I.S)(2023) Vol.4 No.2 서동민, “인공지능을 활용한 산업재해 예방 현황과 전망,” 한국콘텐츠학회(2023) Vol.21 No.1 송태호, ”건축시공현장관리를 위한 가설공사 위험도 지수 모델 제안,“ (석사학위, 금오공과대학교 산업대학원 토목,환경 및 건축공학과, 2019)